武汉职业技术学院葛店校区二次供水系统清洗消毒

一、项目概况

服务地点：武汉职业技术学院葛店校区

服务内容：

根据《湖北省城镇二次供水管理办法》要求，服务机构对园区二次供水系统两处五组水箱每季度进行一次清洗、消毒、维护，并委托合格水质检测机构出具水质检测报告。接受卫生监督部门的抽样监测，确保水质卫生安全。

水箱位置及容积：

1、综合楼水泵房：4组 162.5m³

2、主楼水泵房： 1组 84m³

二、项目预算：2.5万元。供应商报价须包含标包内的全部内容。

三、服务时间：合同签订之日至2022年12月31日

四、相关服务要求：

（一）资质文件

1、服务机构统一社会信用代码营业执照复印件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

（二）清洗要求

1、人员要求∶清洗人员必须经卫生知识培训、体检合格后方可上岗工作，持有效健康合格证。 每个水箱清洗须配备人员至少3名（含），机电操作人员持有效的特种作业操作证。

2、设备要求∶按规定配备必要的劳动保护用品及相应的机电工具、清洗工具、消毒工具。

3、清洗步骤及安全措施：按相关规范操作（略）。

4、拍摄水箱清洗前照片，便于后期对比。

5、在相关监督下取水样，分别装取水箱出水端、用户出水端两份水样，粘贴包括"取样人、监督人、时间、水样源"的标签，送合规水质检测机构进行8项水质检测（必测项目∶色度、浊度、臭和味及肉眼可见物、PH值、铁、大肠菌群、细菌总数），并将检测报告原件送至园区后勤部门。

（三）验收标准与要求

1、清洗后水箱内部达到表面无污垢，底部无泥沙，外壁干净无渗漏。

2、清洗后水质达到国家规定的生活饮用水标准《生活饮用水卫生标准》GB5749- 2006)。

3、水箱进出水管道、间阀、电动阀、浮球阀、液位控制仪、滥流管防虫网等供水设施完好，池盖（人孔盖）密封并加锁。

被询价人根据以上技术要求提供询价。

武汉职业技术学院部门自行采购询价单

年   月    日

| 采购单位（加盖公章） | 科教园区管委会 | 采购项目名称 | 葛店校区二次供水系统清洗消毒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 （与审批表中一致） | ZXCG202200541 | 经办人 | 王晓青​ | 联系电话 | 17771886680 |
| 采购需求 | 商品（服务） 名称 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 数量（个、件、台、套） | 供货时间 | 供货地点 | 备 注 |
|  | 科教园区二次供水系统清洗消毒​ | ​ | ​ | 246.5立方米​ | ​至2022.12.31 | 科教园区 | 4次/年​ |
| 供应商报价 | 商品（服务） 名称 | 规格型号 | 配置或技术 参数 | 数量（个、件、台、套） | ​供货时间 | 供货地点 | 单价 （元） | 总价 （元） | 其他承诺 |
|  |  |  |  |  |  | ​ |  |  | ​ |
| 供应商信息 | 供应商名称 （加盖印章） |  | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |